Junior TM Max Controller

Следващите страници ще опишат функциите на Junior Max и ще ви дадат ясни инструкции за тяхното използване и за това как да извлечете максимума от вашия нов контролер.

Ние от Irritrol Systems сме убедени, че ще бъдете впечатлени от силата на Junior Max и ще останете доволни от неговото качество и цена. Ако имате някакви предложения за други подобрения, които бихте искали да видите в някой от нашите контролери или бъдещ продукт, моля пишете ни,

Памет на Junior Max

Този контролер е снабден  с вградена резервна батерия, която ще запази паметта на програмата за няколко години в случай че няма електрозахранване.

Ако искате да програмирате контролера без да го свързвате към електрозахранването, поставете девет волтова алкална батерия.

Девет волтовата батерия ще включи дисплея. За да включите светлинния индикатор за програмиране натиснете който и да е клавиш.  Светлинния индикатор за програмиране ще загасне след 10 секунди ако не сте натиснали никой клавиш.

Автоматичен прекъсвач (circuit breaker)

Junior Max е снабден с автоматичен прекъсвач, което прави излишна смяната на бушони. Късо съединение по кабелите на системата или в соленоида на клапана ще задейства автоматичния прекъсвач и той ще направи байпас на повредения клапан. Автоматичния прекъсвач ще се върне в изходно положение след известно време. За да се уверите че има проблем породен от късо съединение , влезте в ръния режим и стартирайте клапана. Ако не стартира или се изключва преди зададеното работно време проверете окабеляването на системата и соленоида на клапана.

# Индикация за прекъсване на електрозахранването

При прекъсване на електрозахранването знака “24V” ще започне да мига, ако е поставена девет волтова батерия. Знака “24V” ще спре да мига веднага щом електрозахранването се възстанови.

# Технически характеристики

Входящо електричество

120 VAC, 50/60Hz (външен трансформатор, CUL)

230 VAC, 50/60Hz (външен трансформатор, CE)

240 VAC, 50/60 Hz (външен трансформатор, SAA)

60 W (0.50 amps) максимум

Изходящо електричество

24 VAC

6 VA (0.25 amps) на клапан максимум

6 VA (0.25 amps) стартово реле за помпа/главен клапан

12 VA (0.50 amps) total load

# Moнтаж

Свалете долния капак. Закрепете уреда на стената, използвайки горния процеп. Нивелирайте контролера, след това поставете винт в долната дупка под терминалния блок. Свържете електромагнитните клапани към контролера по следния начин: Свържете едната от жиците на всеки соленоид към клемата със съответния номер на терминалния блок., а другите жици свържете заедно към клемата обозначена с “C” или “com”. Свържете трансформатора към клемите обозначени с 24 VAC.

Батерия 9 VDC

Отделението за девет волтовата батерия се намира от дясната страна на кутията. Натиснете за да се отключи и издърпайте навън. Девет волтовата батерия захранва LCD дисплея при липса на електрозахранване и позволява програмиране на уреда  . Данните за програмата се запазват при прекъсване на електрозахранването чрез вградената литиева батерия.

Внимание: Свържете трансформатора към електрозахранването след като сте се уверили че цялата ел. мрежа е завършена и в изправност.

# Свързване и работа на сензора

За да свържете сензора за дъжд, извадете съединителния проводник от терминала на сензора и свържете единия проводник от сензора за дъжд към C-common терминала, а другия към N.C. (нормално затворен ) терминала. Когато контактите на сензора за дъжд се променят от позиция N.C. към позиция N.O. ( нормално отворен ) , напояването ще бъде прекратено. Напояването ще стартира отново, когато сензора за дъжд изсъхне и контактите му се върнат на позиция N.C.

Когато сензора за дъжд прекъсне напояването , дисплея показва : OFF

Диаграма представяща последователността на програмиране на трите параметъра на напояването: работно време, дни и старт на вяка програма

* Когато натиснете PROG светлинния индикатор за програмиране ще се върне на позиция Run Time (работно време)

** Програма С е Looping програма. Виж стр. 11

## Програмиране

Препоръчително е да натиснете бутона RESET за да изчистите паметта.

Натиснете NEXT за да преминете към настройване на време/ден SET TIME/DAY.

Позиция: SET TIME/DAY (настройване на време/ден)

Въведете текущата година, месец, ден и час.

Въведете годината чрез +/ON или -/OFF

Натиснете __

Въведете месеца чрез +/ON или -/OFF

Натиснете __

Въведете деня чрез +/ON или -/OFF

Натиснете __

Въведете часа чрез +/ON или -/OFF

Натиснете __  ако искате да се върнете към настройване на годината.

Внимание: Ако натиснете и задържите +/ON или -/OFF, цифрите ще се променят бързо.

Натиснете NEXT за да преминете към работно време RUN TIME.

Позиция : работни времена /RUN TIME/

Този контролер има 3 отделни програми: А, В и С. Изберете клапаните които искате да включите към всяка програма. Програма А е първата програма.

Можете да включите клапани към дадена програма като въведете работно време за тези клапани.Неизбраните клапани в дадена програма ще останат изключени OFF.

Натиснете PROG за да изберете програмата която ще настройвате .

Натиснете +/ON или -/OFF за да настроите желаното работно време.

Натиснете __ за да преминете към следващия клапан.

За да настроите отново работното време на OFF  изключено : Натиснете едновременно +/ON и -/OFF за няколко секунди докато на екрана се появи OFF.

За да деактивирате главен клапан /MASTER VALVE/  за тази програма:

Натиснете __ докато “M” започне да мига. Дисплея показва “ON” .

Натиснете -/OFF за да деактивирате главен клапан /MASTER VALVE/. Натиснете +/ON за да я активирате отново.

Натиснете NEXT за да преминете към WATER DAYS дни за напояване.

Позиция: работни графици /WATER DAYS/

Има четири възможности за избор на дни.

CAL – Изберете дни от седмицата. (Първоначално всички дни от седмицата са избрани ON )

Int- Изберете интервал от дни , 1-7 дни, и първият ден на стартиране.

Odd – Напояване през нечетните дни ( 31-ви се пропуска).

En – Напояване през четните дни.

При позиция CAL: Натиснете +/ON за работен ден или -/OFF за да бъде пропуснат този ден.

Натиснете __  за избор на интервал или NEXT за следващата стъпка на програмирането.

При позиция Int. : Натиснете +/ON или-/OFF за да изберете интервала от дни.

Натиснете __ за да изберете първия ден на напояване, като използвате +/ON или -/OFF.

При позиция Odd: Натиснете __ за да изберете четнити дни.

Внимание: 31-во число на месеца се пропуска.

При позиция Even : Натиснете __ ако желаете да се върнете към Calendar ( календар).

Натиснете NEXT за да преминете към позиция START TIMES времена за старт /стартови времена/..

Възможни са три стартови времена на ден за всяка програма.

Натиснете +/ON или -/OFF за да настроите първото време за старт.

Натиснете __ за второто и третото време за старт и чрез +/ON или -/OFF въведете часа.

За да настроите времето за старт отново на OFF изключено: Натиснете едновременно +/ON и -/OFF за няколко секунди докато на екрана се появи OFF.

След като сте въвели стартовите времена , можете да натиснете PROG и да започнете да въвеждате данни за следващата програма.

Програмата ще се върне автоматично към позиция RUN TIME работно време на следващата програма.

Натискайки NEXT ще преминете към позиция Процентно увеличение/намаление (% Scaling).

Позиция: Процентно увеличение/намаление на работни времена (сезонно настройване)

В тази позиция можете да увеличавате или намалявате работните времена на всички клапани  в дадена програма в проценти , от %0 (програмата е изключена) до %200, със стъпка от %10.

Натиснете PROG за да изберете програмата която искате да увеличите/намалите в проценти.

Натиснете +/ON или -/OFF за да промените първоначалните %100.

Първоначалната настройка на работното време представлява %100. Можете да увеличавате или намалявате това време. Новозададеното време ще се показва на дисплея винаги когато програмата функционира. Знака “%” също ще се показва винаги когато програмата функционира или когато преглеждате програмата, за да ви напомня че първоначално зададеното време е било променено.

Позиция: Изключване на програма /OFF/

Ако искате да спрете напояването в дадена програма , настройте процентите на %0.Дисплеят ще показва че програмата е изключена OFF.

За да подновите нормалното функциониране на тази програма , преминете към процентно увеличение/намаление (%Scaling) и увеличете процента до желаната стойност. Ако увеличите процента до %100 , това ще върне работното време до първоначално зададената стойност.

Натиснете PROG за да изберете програмата.

Натиснете NEXT за да преминете към ръчен режим /MANUAL/.

Позиция : Ръчен режим /MANUAL/

В този ръчен режим можете да настроите работното време за всеки клапан , който искате да стартирате ръчно. Клапаните ще стартират последователно.

Натиснете +/ON или -/OFF за да настроите работното време на клапана.

Натиснете __ за да преминете към следващия клапан.

За да включите първия от поредицата клапани :

Натиснете NEXT за да преминете към позиция автоматичен режим AUTO RUN

Натиснете -/OFF (в позиция автоматичен режим) за да изключите тази поредица.

Всички клапани с работни времена ще бъдат показани на дисплея. Функциониращите клапани ще мигат и дисплеят ще показва оставащото работно време на клапана.(обратно броене).

Натиснете NEXT за да преминете към полуавтоматичен режим SEMI AUTO.

Позиция : Полуавтоматичен режим SEMI AUTO

Тук можете да стартирате поредица от всички клапани зададени в определена програма.

Натиснете PROG за да изберете програмата която искате да активирате.

Дисплеят показва всички клапани зададени в тази програма.

Натиснете __ ако искате да изберете друг клапан като първи.

Натиснете +/ON за да активирате поредицата.

Натиснете __ за да се прехвърлите от работещия клапан към следващия в поредицата.

Натиснете -/OFF за да изключите поредицата.(преди да е завършила)

Дисплеят ще показва оставащото работно време на всеки един работещ клапан.

Натиснете NEXT за да преминете към SYSTEM OFF изключена система.

## Позиция : Изключване на системата

Три основни функции могат да бъдат изпълнявани в тази позиция.

TURN ALL PROGRAMS OFF (изключи всички програми) – Напояването се прекратява за всички програми. То ще остане така докато светлинния индикатор за програмиране е в тази позиция.

Натиснете __ за да настроите следваща функция или натиснете NEXT  за да преминете към AUTO RUN автоматичен режим.

RAIN DELAY (прекъсване поради дъжд): - Напояването се преостановява за избрания брой дни. Натиснете +/ON или -/OFF за да изберете брой дни. Дисплеят ще показва чадърче, DLY= забавяне/прекъсване и денят в който напояването ще стартира отново.(мигащ).

Натиснете __ за да настроите следваща функция или натиснете NEXT за да преминете към автоматичен режим AUTO RUN.

PROGRAM ERASE(изтриване на програма ): - Можете да изтриете цялата информация въведена в дадена програма. Натиснете PROG за да изберете програмата която искате да изтриете.

Натиснете +/ON за да изтриете, РЕ ще примигне 5 пъти.

Натиснете NEXT за да преминете към автоматичен режим AUTO RUN.

Позиция :Автоматичен режим /AUTO RUN/

Тази позиция се използва за информация относно функционирането както и за преглеждане на цялата информация запаметена в напоителните програми. Следва списъкът с информацията която можете да видите на дисплея:

- Текущо време и ден

- Неактивни програми

- Информация относно работещия клапан: програма, клапан и оставащо работно време

- Активирано прекъсване поради дъжд (ръчно)

- Дали напояването е прекратено от сензор за дъжд

- Предупреждение за прекъсване на електрозахранването

За да изключите работещия цикъл, натиснете NEXT за да преминете към полуавтоматичен режим, натиснете -/OFF.

Ако искате да видите информацията във всяка една програма:

Натиснете __ за да преминете към преглед на програма (PROGRAM REVIEW).

Натиснете PROG за да изберете програма.

Натиснете +/ON за да започнете преглеждането.

Ако желаете пълен доклад за статуса на работещия клапан:

Натиснете __ за да преминете към статус (STATUS).

Оставащото работно време на клапана ще бъде показано на дисплея, както и активната програма, номера на клапана и активното време за старт.

Натиснете __ за да се върнете към позиция автоматичен режим (AUTO RUN).

Програма С – Looping program

Програма С функционира като нормална програма ако се използва само едно време на стартиране. Ако използвате второто и третото време на стартиране, това променя програма С в looping program. Looping програмата позволява избраните клапани към програма С да бъдат неколкократно активирани в период от 24 часа. Looping програмата е необходима при покълването на семената, безполовото размножаване, мъглуването и охлаждането. В looping програмата могат да бъдат включени сензори като термостати, сензори за влажност и т.н. .

Внимание:

- Ако е въведено само едно време на стартиране, контролера счита програма С за нормална програма и работните времена на клапаните са в часове и минути.

- Когато се въведе второ време на стартиране, контролера счита програма С за loping програма и работните времена на клапаните са в минути и секунди.

- Loop delay includes the station RUN TIMES.

- Loop delay default time is 5 min.

Пример: За площи с покълващи семена искате да напоявате всеки половин час между 7:00 и 18:00 ч. Работното време е две минути.

Работно време = 2:00 = 2 минути

Старт 1 = 7:00 = Часа в който ще стартира loop.

Старт 2 = 18:00 = Часа в който ще се изключи loop.

Старт 3 = 0:30 = 30 минути loop delay.

Електромагнетична съвместимост

За дома: Този уред генерира и използва радиочестотна енергия и ако не е инсталиран и използван правилно, т.е. в стриктно съответствие с инструкциите на производителя, може да предизвика смущения на радио и телевизионното приемане. Той е тестван и е в нормите за FCC  класВ изчислителни уреди, в съответствие със спецификациите в подточка J на т.15 от правилата на FCC, които са предназначени да осигуряват разумна защита срещу такива смущения при домашна употреба. Въпреки това, няма гаранция че такива смущения няма да се появят на места където е инсталиран уреда . Ако този уред предизвиква смущения в радио и телевизионното приемане, което може да се установи като се изключи и включи уреда, препоръчва се потребителят да опита една от следните стъпки за отстраняване на смущенията:

- Преориентирайте приемащата антена

- Преместете контролера с оглед на приемника

- Поставете напоителния контролер далеч от приемника

- Включете напоителния контролер в друг контакт, така че напоителния контролер и приемника да са на отделни ел. вериги

Ако е необходимо потребителят трябва да се консултира с разпространителя или опитен радио/телевизионен техник за допълнителни съвети. Потребителят може би ще намери за полезна следната книжка издадена от FCC (Федерална Комисия за Комуникации ): “Как да идентифицираме и отстраним проблеми с радио и телевизионни смущения”.